## Slide 1: Évolution de l’indice de la qualité de la bande riveraine sur les berges de la rivière Magog dans le secteur de la ville de Sherbrooke
Présenté par N. Tutić
Pour le cours GAE720
Le 26 avril 2021
(Source: WikiMedia)

## Slide 2: Mise en contexte
Rivière Magog
Du lac Magog à la rivière Saint-François
Secteur généralement habité
5 barrages
(Source: Google Maps)

## Slide 3: Mise en contexte
Bandes riveraines
Différents rôles :
  filtration des contaminants
  habitats fauniques et floristiques
  protection pour l’érosion
  régulateur de température hydrique
  esthetisme du paysage
Règlementation :
  majorité des travaux interdits
  débute à la ligne des hautes eaux
  10 ou 15 mètres selon la pente
  3 mètres en zone agricole
  sous responsabilité municipale

## Slide 4: Mise en contexte
Indice de qualité de la bande riveraine (IQBR)
Introduit en 1998 (Saint-Jacques et Richard) puis adapté par le MELCC
Évaluation de la condition écologique de cet habitat riverain
Facile à comprendre et calculer, pondération selon l’utilisation du sol
Idéalement, calculé à partir d’une évaluation terrain

## Slide 5: Mise en contexte
Zone d’étude
Rivière Magog entre deux barrages, tronçon traversant le cœur de Sherbrooke
Distance de 15 mètres à partir de l’eau
À partir de l’imagerie de 1966 et de 2018

## Slide 6: Méthodologie
Grandes étapes du calcul d’IQBR
Créer une zone tampon de 15 mètres séparée en deux berges (QGIS)
  Basé sur l’hydrographie de surface de la géobase du réseau hydrique
Segmentation des zones tampons en tronçons de 500 mètres (QGIS)
  Entités rennomées avec un identifiant selon la berge et augmentant vers l’aval
Vectorisation en découpant les surfaces homogènes répondant aux critères (QGIS)
  Dessinées en dépassant la zone tampon et avec l’option de snapping
Intersection entre la classification et les tronçons (QGIS)
Calcul de l’IQBR à partir de la table attributaire (Python)

## Slide 7: Méthodologie
Clé d’identification
Qualitative
Considérant les surfaces de superficie de 25 m2 ou plus (largeur > tier du tampon)
Aide de l’information contextuelle

## Slide 8: Méthodologie
Exemples

## Slide 9: Méthodologie
Exemples

## Slide 10: Méthodologie
Exemples

## Slide 11: Méthodologie
Exemples

## Slide 12: Méthodologie
Exemples

## Slide 13: Méthodologie
Exemples

## Slide 14: Méthodologie
Grandes étapes de la validation
Regroupement des classes d’utilisation du territoire en classes correspondantes
  Basé sur la matrice d’utilisation du territoire du MELCC de 2017
Statistiques zonales par tronçon et par surface classifiée selon la valeur de matrice
  Valeur majoritaire et minoritaire

## Slide 15: Résultats et discussion

## Slide 16: Résultats et discussion

## Slide 17: Résultats et discussion

## Slide 18: Résultats et discussion

## Slide 19: Résultats et discussion

## Slide 20: Résultats et discussion

## Slide 21: Résultats et discussion

## Slide 22
Conclusions
Amélioration globale de l’IQBR
Étape de validation biaisée par les données d’utilisation du territoire
Difficulté accrue pour la classification fine des photographies âgées
Notes: Incertitudes de forcings

## Slide 23: Des questions?
(Source: otlhotelsherbrooke.ca)